Załącznik nr 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO TYPU ŚREDNIEGO DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚLEMIENIU

| L.P | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania aktualnych polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz.128) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdów specjalnych. |  |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 lub równoważnej oraz PN-EN 1846-2 lub równoważnej. |  |
| 1.3 | Pojazd powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r i rozporządzenie zmieniające - Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010r. |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą ( CNBOP ). Świadectwo ważne na dzień odbioru pojazdu. |  |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) - nie może przekroczyć 16 000 kg. |  |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min. 275 KM. Dodatkowa punktacja za wyższą moc silnika: za każde dodatkowe pełne 5 KM wyniesie 1 pkt, nie więcej niż 5 pkt. Moc silnika wyższa od 300 KM nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej niż 5 pkt. |  |
| 2.3 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2018(Podać markę, typ, model i typ podwozia) |  |
| 2.4 | Napęd samochodu: 4x4 – uterenowiony, powinien posiadać następujące funkcjonalności: przekładnia rozdzielcza z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych; blokady mechanizmu różnicowego: osi tylnej, przedniej oraz międzyosiowego; możliwość odłączenia napędu osi przedniej (dopuszcza się stały napęd osi przedniej), na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne; skrzynia biegów - manualna, minimum 6 biegowa plus wsteczny; pojemność zbiornika paliwa umożliwiająca przejazd min. 300 km lub 4 godz. pracy autopompy zawieszenie osi przedniej i tylnej: resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów. |  |
| 2.5 | Samochód musi spełniać aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska (czystości spalin) - min. Euro 6. |  |
| 2.6 | Kabina fabrycznie nowa, jednomodułowa, czterodrzwiowa, , zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina powinna być wyposażona w: klimatyzację; indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy; szperacz ręczny dla dowódcy; niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku; lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, lampy dalekosiężne na orurowaniu, wywietrznik dachowy (dopuszcza się kabinę bez wywietrznika dachowego), zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny; elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy; elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy; lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane; lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony; lusterko rampowe- dojazdowe, przednie (dopuszcza się bez podgrzewania); poręcz do trzymania się w tylnej części kabiny; schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny z siłownikami podtrzymującymi siedzisko w pozycji otwartej; uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń; odblokowanie każdego aparatu powinno być realizowane indywidualnie; dźwignia odblokowująca powinna uniemożliwiać przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu. |  |
| 2.7 | Fotele powinny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, materiał antypoślizgowy. Fotele powinny być wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy: z pneumatyczną regulacją wysokości, z regulacją dostosowania do ciężaru ciała, z regulacją odległości całego fotela, z regulacją pochylenia oparcia. Fotel dla pasażera (dowódcy): z mechaniczną regulacją wysokości, z regulacją odległości całego fotela, z regulacją pochylenia oparcia. |  |
| 2.8 | W kabinie kierowcy powinny być zamontowane następujące urządzenia: radiotelefon przewoźny cyfrowo-analogowy, o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. dwuwierszowy. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Przyciskowy regulator siły głosu. radio z odtwarzaczem CD, nawigacja samochodowa o następujących parametrach minimalnych: ekran dotykowy o przekątnej 7 cali, rozdzielczości 800x480, pamięć RAM: 256 MB, slot karty SD: 32GB. Urządzenie powinno posiadać mapy wszystkich krajów Europy z możliwością wyszukiwania adresu oraz zapewniać darmową ich aktualizację. Ponadto, powinno posiadać funkcjonalność wyboru rodzaju pojazdu: samochód ciężarowy oraz uprzywilejowany w ruchu. wideo rejestrator o następujących parametrach minimalnych: ekran o przekątnej 4 cale, rozdzielczości 800x480, rozdzielczości video: 1920x1080, szybkości nagrywania 30 klatek na sekundę, kącie nagrywania 1700, nadpisywanie nagrań, nagrywanie w pętli. Urządzenie powinno się włączać po przekręceniu kluczyka w stacyjce, powinno posiadać slot na kartę SD o pojemności do 256 MB, baterię o pojemności 180mAh. podest do zamontowania 6 ładowarek radiostacji przenośnych i 6 ładowarek latarek oraz 1 ładowarki detektora wielogazowego z wyłącznikiem. ładowarki powinny być zasilane z instalacji samochodowej z uwzględnieniem przetwornicy 24V/12V oraz powinno być wyprowadzenie instalacji do zasilania ze źródła zewnętrznego w garażu z instalacji ~230V z lewej strony pojazdu. Sposób realizacji w gestii Wykonawcy, do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. |  |
| 2.9 | Dodatkowe urządzenia kontrolne które powinny być zamontowane w kabinie: sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, sygnalizacja załączonego gniazda ładowania akumulatorów, główny wyłącznik oświetlenia skrytek, sterowanie zraszaczami, |  |
|  | sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, kontrolka włączenia autopompy, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku umieszczony w kabinie kierowcy i przedziale autopompy, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, wskaźnik niskiego ciśnienia układu wodno-pianowego, wskaźnik wysokiego ciśnienia układu wodno-pianowego. |  |
| 2.10 | Pojazd powinien być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W. Wymagana funkcjonalność podstawowa urządzenia: załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem, wyłączenie sygnałów dźwiękowych, wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych. Na dachu kabiny powinna być umieszczona lampa zespolona z napisem „STRAŻ”, wraz z lampami niebieskimi w technologii LED: 2 szt. Pojazd powinien być wyposażony w: dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, co najmniej jedną lampę sygnalizacyjną niebieską LED umieszczoną na ścianie tylnej pojazdu, „falę świetlną” pomarańczową LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia, Wszystkie lampy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon bądź umieszczone we wnękach nadwozia. |  |
| 2.11 | Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 2.12 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczyć pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. Wymagana przetwornica napięcia 24V/12V do zasilania urządzeń 12V. |  |
| 2.13 | Pojazd powinien być wyposażony w zintegrowany układ do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V, z gniazdem przyłączeniowym z wyrzutnikiem z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie w pobliżu drzwi kierowcy. Ładowarka-prostownik zamontowana na samochodzie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy powinna być sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. |  |
| 2.14 | Pojazd powinien być wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej, umieszczone po stronie kierowcy w pobliżu wejścia do kabiny. Pojazd powinien również posiadać szybkozłącze wyjścia powietrza do pompowania kół. |  |
| 2.15 | Pojazd powinien być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). Pojazd powinien być wyposażony w 2 lampy cofania umieszczone symetrycznie po obu stronach pojazdu, oraz lampę cofania na dachu pojazdu. |  |
| 2.16 | Pojazd powinien być wyposażony w sygnał pneumatyczny akustyczny typu „air-horn”, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. |  |
| 2.17 | Pojazd powinien być wyposażony w: zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający holowanie pojazdu, zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i z tyłu pojazdu 2 szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, hak holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 8 ton. Wraz z elektrycznymi gniazdami przyłączeniowymi i pneumatycznymi oraz gniazdem ABS. Złącza muszą współpracować z przyczepą. |  |
| 2.18 | Ogumienie pojazdu powinno być uniwersalne, wielosezonowe, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i terenowych. Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu - dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe. |  |
| 2.19 | Pojazd powinien być malowany w następujący sposób: elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym, błotniki i zderzaki – w kolorze białym, żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium, kabina, zabudowa pożarnicza – w kolorze czerwonym RAL 3000. podwozie powinno być zabezpieczone przed korozją. |  |
| 2.20 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu. |  |
| 2.21 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu powinny zachowywać swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od – 250C do + 350C. |  |
| 2.22 | Podstawowa obsługa silnika powinna być możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 2.23 | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta w czasie minimum 4 godzin pracy podczas postoju. |  |
| 2.24 | Pojazd powinien być wyposażony w system ABS. (Sugerowana możliwość wyłączania systemu ABS podczas używania biegów terenowych oraz jazdy na blokadach, sposób wyłączania w gestii Wykonawcy). |  |
| 2.25 | Pojazd powinien być wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 3.1 | Maksymalne zewnętrzne gabaryty pojazdu dostosowane do wymiarów bramy garażowej i garażu nie mogą przekroczyć: wysokość – 3300 mm, szerokość – 2450 mm, długość – 9000 mm. Konstrukcja i poszycie zewnętrzne, powinno być wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję, aluminium lub kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną, gładką blachą aluminiową, z możliwością regulacji położenia wysokości półek. Po trzy skrytki na bokach pojazdu oraz tylna – przedział autopompy (w układzie 3+3+1). Na dachu powinny być zamontowane balustrady ochronne boczne. |  |
| 3.2 | Pomiędzy kabiną, a zabudową pożarniczą powinna być zamontowana osłona ochronno-maskująca. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady, nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii. |  |
| 3.3 | Wymagane otwierane lub wysuwne stopnie (podesty) pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy i bezpieczny dostęp do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy. Musi być zainstalowany podest otwierany nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. Otwieranie stopni (podestów) powinno być wspomagane siłownikami gazowymi. |  |
| 3.4 | Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Dolne podesty odchylane powinny być blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwierane lub wysuwane podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy powinny być wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi - żaluzji skrytki. W kabinie powinna być zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek oraz główny wyłącznik oświetlenia skrytek. |  |
| 3.6 | Pojazd powinien posiadać: oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu, oświetlenie powierzchni roboczej podestu na dachu lampami typu LED. Oświetlenia powinny mieć możliwość włączania z przedziału autopompy oraz miejsca siedzenia kierowcy. |  |
| 3.7 | Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie powinny blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem i wypadaniem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, powinny posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.8 | Półki sprzętowe powinny być wykonane z aluminium, z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek - w zależności od potrzeb użytkownika. Konstrukcja skrytek i półek powinna zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. Rozmieszczenie sprzętu - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. |  |
| 3.9 | Schowki powinny być wyposażone w regały, palety wysuwne lub obrotowe, mocowania na urządzenia i sprzęt ratowniczy dostarczone przez zamawiającego, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. |  |
| 3.10 | Skrytki powinny być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomagane systemem sprężynowym. Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 3.11 | Dach zabudowy powinien być wykonany w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu powinny być zamontowane balustrady ochronne boczne. |  |
| 3.12 | Na dachu pojazdu powinna być zamontowana zamykana skrzynia wykonana z materiału odpornego na korozję na drobny sprzęt (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia), posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED oraz system wentylacji. Należy również wykonać uchwyty na drabinę wysuwaną DNW 3080/3, oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego (bosaki, tłumice). |  |
| 3.13 | Pojazd powinien posiadać drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych. W górnej części drabinki powinny być zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. |  |
| 3.14 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny powinny być w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.15 | Pojazd powinien posiadać zbiornik wody o pojemności min. 3,0 m3, wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik powinien być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. |  |
| 3.16 | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
| 3.17 | Zbiornik środka pianotwórczego, powinien być wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 3.18 | Układ wodno – pianowy powinien być wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja + 0,5%) w całym zakresie pracy. |  |
| 3.19 | Autopompa powinna być zamontowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym żaluzją – analogicznie jak skrytki boczne . Autopompa dwuzakresowa, ze stopniem wysokiego ciśnienia, o następujących parametrach pracy: wydajność min. 2400 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m, wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Należy podać: nazwę, typ oraz parametry pracy oferowanej autopompy. |  |
| 3.20 | Autopompa powinna umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: dwóch nasad tłocznych 75, zlokalizowanych z tyłu pojazdu symetrycznie po bokach, po jednej z każdego boku, w zamykanych schowkach, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego zamontowanego na dachu pojazdu, instalacji zraszaczy, Układ wodno -pianowy powinien również umożliwiać podanie wody do zbiornika własnego samochodu. Autopompa powinna być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek., z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa powinna być wyposażona w elektroniczny system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. Autopompa powinna być wyposażona w tzw. bye-pass umożliwiający przelew wody do zbiornika pojazdu przy zamkniętej prądownicy lub inne urządzenie równorzędne zabezpieczające przed przeciążeniem autopompy podczas pracy przy zamkniętych prądownicach. |  |
| 3.21 | Na wlocie ssawnym autopompy powinno być zamontowane sito zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu. |  |
| 3.22 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, powinny być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Układ wodno-pianowy powinien być zbudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej 2 zaworów. Należy oznakować nasady układu wodno –pianowego pojazdu odpowiednio: zasilania z hydrantu – kolorem niebieskim, łłoczne – kolorem czerwonym, napełniania zbiornika środka pianotwórczego – kolorem żółtym. |  |
| 3.23 | W przedziale autopompy powinny znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody powinien być w kabinie kierowcy), wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego powinien być w kabinie kierowcy), regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju w silniku i temperatury cieczy chłodzącej silnik, kontrolka włączenia autopompy, licznik motogodzin-pracy autopompy. W przedziale autopompy należy również zamontować schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim. |  |
| 3.24 | Przedział pracy autopompy powinien być wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i nadawanie komunikatów słownych. |  |
| 3.25 | Przedział pracy autopompy powinien być wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do -250C |  |
| 3.26 | W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, powinny być zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy oraz wyłączania silnika pojazdu. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym. |  |
| 3.27 | Pojazd powinien być wyposażony w działo wodno – pianowe montowane na dachu, o regulowanej wydajności min. 1600 l/min. Przed działkiem powinien być zamontowany zawór odcinający, sterowany z pozycji obsługującego działko. |  |
| 3.28 | Samochód powinien być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia powinna umożliwiać podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Szybkie natarcie powinno być wyposażone w system odwadniania, umożliwiający skuteczne opróżnienie linii. Zwijadło powinno być wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny i ręczny. Rozwijanie linii szybkiego natarcia – ręczne. Zwijanie – elektryczne oraz ręczne - niezależnie od elektrycznego. |  |
| 3.29 | Instalacja zraszaczowa do usuwania i ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych powinna być zbudowana w następujący sposób: instalacja wyposażona w min. 4 zraszacze, dwa zraszacze umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |
| 3.30 | Pojazd powinien być wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30000 lm. Stopień ochrony reflektorów masztu min. IP-55. Wysokość masztu liczona od osi obrotu reflektorów do podłoża, powinna wynosić co najmniej 4,5 m; z możliwością sterowania reflektorami w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Maszt musi posiadać możliwość zasilania z instalacji elektrycznej pojazdu oraz z agregatu prądotwórczego o napięciu 230V. Maszt powinien posiadać możliwość sterowania na różnej wysokości wysuwu. Złożenie masztu do pozycji transportowej powinno być realizowane przy użyciu jednego przycisku. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią na sprzęt oraz drabiną wysuwaną. |  |
| 3.31 | Pojazd powinien być wyposażony w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min. 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 3 punktowe załączanie: po załączeniu biegu wstecznego, na 10 sek. i na stałą obserwację. |  |
| IV. | WYPOSAŻENIE |  |
| 4.1 | Pojazd powinien być wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem min.: trójkąt ostrzegawczy, 2 kliny pod koła zamontowane przy kołach z tyłu pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę podręczną, gaśnicę proszkową 1 kg, kamizelkę ostrzegawczą, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, przewód do pompowania kół długości min. 10m z manometrem, koło zapasowe. |  |
| 4.2 | Pojazd powinien być wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 80 kN z liną o długości co najmniej 25 m wraz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego zabezpieczającego instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Wyciągarka powinna być zabezpieczona obudową kompozytową bądź w formie pokrowca wodoodpornego. |  |
| 4.3 | W pojeździe należy przewidzieć miejsce oraz wykonać mocowania na sprzęt zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania. Montaż sprzętu na koszt wykonawcy. |  |
| 4.4 | Pojazd należy doposażyć w następujący sprzęt: Latarki kątowe, akumulatorowe, z ładowarkami zamontowanymi w kabinie – 6 kpl. Latarki powinny posiadać następujące cechy i funkcjonalności: możliwość zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem klasyfikowanych jako strefy Z1 i Z2 (niebezpieczeństwa wybuchu gazów, par lub mgieł), grupy wybuchowości IIB oraz klasy temperaturowej T4, obudowa klasy IP54, odporna na uderzenia oraz wilgoć, wykonanie w technologii LED, moc strumienia światła co najmniej 175 lm, dwa podstawowe tryby oświetlenia - niski oraz wysoki, akumulator o pojemności co najmniej 1800mAh, zaczep umożliwiający pewne mocowanie do ubrania specjalnego. Radiotelefony przenośne z ładowarkami zamontowanymi w kabinie – 6 kpl. Radiotelefony powinny posiadać następujące parametry,cechy i funkcjonalności: cyfrowo/analogowy umożliwiający pracę w zakresie częstotliwości VHF 136 – 174 MHz,w sieci MSWiA, moc 1 – 5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, wyświetlacz monochromatyczny co najmniej 2 – wierszowy, co najmniej 128 kanałów, stopień ochrony przed wnikaniem wody co najmniej IP55, akumulator o pojemności co najmniej 1300 mAh. Detektor wielogazowy akumulatorowy z ładowarką zamontowaną w kabinie – 1 szt, o następujących parametrach, cechach i funkcjonalnościach: mierzy następujące gazy: CH4, O2, CO, H2S, trzy rodzaje sygnalizacji (akustyczna, optyczna i wibracyjna) przekroczenia zadanych progów alarmowych, dwa progi alarmowe LOW (niskiego stężenia) i HIGH (stężenia niebezpiecznego), umożliwia stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem, klasyfikowanych jako strefy Z1 i Z2 (niebezpieczeństwa wybuchu gazów, par lub mgieł), grup wybuchowości IIA, IIB i IIC oraz klas temperaturowych T1, T2, T3, oraz T4 wyświetlacz prezentujący co najmniej aktualną wartość mierzonych stężeń, oraz stan naładowania akumulatora, odporność na upadek na podłoże betonowe z wysokości co najmniej 6m. Kamera termowizyjna akumulatorowa z ładowarką – 1 szt. o następujących minimalnych parametrach, cechach, funkcjonalnościach: wyświetlacz co najmniej 4”LCD o rozdzielczości 320x240, z podświetleniem, rozdzielczość podczerwieni 320x240, nagrywanie wideo, zakres temperatur obiektu od –20°C do 150°C oraz od 0°C do 650°C, czułość/NETD poniżej 30 mK przy 30°C, częstotliwość odświeżania obrazu 60Hz, matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej (FPA), niechłodzony mikrobolometr, dokładność pomiaru ±4°C lub ±4% wartości odczytu przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C, tryb rozpoznawania ciepła - najgorętsze 20% obrazu przedstawione przy pomocy palety barw, wodoszczelność IP67, odporność na upadek na podłoże betonowe z wysokości co najmniej 2m, wyposażona w akumulator zapewniający czas pracy co najmniej 4 godz. |  |
| V. | OZNACZENIE |  |
| 5.1 | Pojazd powinien posiadać na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy napis: „OSP Ślemień” wraz z logo gminy Ślemień oraz powinien posiadać oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z Wykonawcą). |  |
| 5.2 | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |  |
| 5.3 | Wymagane jest umieszczenie na pojeździe oznakowania o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zgodnie z: - Wytycznymi Ministra Rozwoju i Infrastruktury w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, - Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. |  |

| L.P | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| VI. | OGÓLNE |  |
| 6.1 | Gwarancja: |  |
|  | Na podwozie samochodu wraz z kabiną załogi - minimum 24 miesiące. Dodatkowa punktacja za przedłużony okres gwarancji: 1pkt za każdy dodatkowy rok, nie więcej niż 3 pkt. Okres przedłużony dłuższy niż 3 lata, nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej niż 3 pkt. |  |
|  | Na zabudowę pożarniczą - minimum 24 miesiące. Dodatkowa punktacja za przedłużony okres gwarancji: 1pkt za każdy dodatkowy rok, nie więcej niż 3 pkt. Okres przedłużony dłuższy niż 3 lata, nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej niż 3 pkt. |  |
|  | Na sprzęt i wyposażenie dostarczane wraz z pojazdem – minimum 24 miesiące |  |
| 6.2 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| 6.3 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu : - karta pojazdu, - wyciąg ze świadectwa homologacji, - zaświadczenie z badania technicznego. |  |
| 6.4 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny |  |
| 6.5 | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Sprzęt do zamontowania niebędący przedmiotem dostawy, dostarczy Zamawiający. |  |

Uwaga !:

*Wypełnia Dostawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.

* Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe  wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji    wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP).