W ramach rozbudowy istniejącego układu AKPiA Zależy przewidzieć dostarczenie:

Szafy zasilająco sterującej o następujących cechach:

- obudowa stalowa zapewniająca ochronę min IP54

- wyposażona w sterownik swobodnie programowalny z programem sterowania oraz interfejsem komunikacyjnym do programu Scada

- wyposażona w elewacyjny panel operatorski LCD o wym. min 7 cali z ekranem dotykowym

- wyposażona w tory zasilania i sterowania pracą następujących urządzeń

technologicznych / załącznik tabela 1/,

- wyposażona w tory zasilania przetworników pomiarowych urządzeń, separacji i kondycjonowania sygnałów pomiarowych.

# Tabela 1

| Pl. | Urządzenie | Napięcie/Moc | Sterowanie |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mieszadło typu Amamix V 222/14 UMG z napędem bezpośrednim z silnikiem o mocy znamionowej 0,75kW | 400V/0,75kW | Wł./wył/ręczne/automat w trybie czasowym 24godzinnym | Msz2, Msz3 | 2 |
| 2 | Mieszadło typu WIROPROP 1500-38/80-0,75 z silnikiem o mocy znamionowej 0,75kW | 400V/0,75kW | Wł./wył/ręczne/automat w trybie czasowym 24godzinnym | Mw2.1, Mw3.1 | 2 |
| 3 | Mieszadło typu WIROPROP 1000-100/80-1,5 | 400V/1,5kW | Wł./wył/ręczne/automat w trybie czasowym 24godzinnym | Mw2.2, Mw3.2 | 2 |
| 4 | Pompa recyrkulacji zewnętrznej Ama-Porter 601 ND moc silnika 1,7 kW | 400V/1,7kW | Wł./wył/ręczne/automat w trybie czasowym 24godzinnym | PO1.2 | 1 |
| 5 | Pompa osadu nadmiernego Ama-Porter 601 ND moc silnika 1,7 kW | 400V/1,7kW | Wł./wył/ręczne/automat w trybie czasowym 24godzinnym | PO1.3 | 1 |
| 6 | Pompa recyrkulacji wewnętrznej Ama-Porter 601 ND moc silnika 1,7 kW | 400V/1,7kW | Wł./wył/ręczne/automat w trybie czasowym 24godzinnym | PO1.1 | 1 |
| 7 | Dmuchawa ES15/1P | 400V/5,5kW Falownik | Wł./wył/ręczne/automat w trybie utrzymywania zadanego stężenia tlenu |  | 1+1 |
| 8 | Stacja dozowania PIX | 230V/250W Gniazdo wtykowe | Wł./wył/ręczne/automat w trybie czasowym |  | 1 |
| 9 | Mieszadło PIX | 230V/350W Gniazdo wtykowe | Wł./wył/ręczne/automat w trybie czasowym |  | 1 |
| 10 | Czujniki i elementy pomiarowe ujęte w tabeli 1 |  |  |  |  |