PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIE UPROSZCZONE

SOŁECTWO LAS

DROGA GMINNA UL. PAPROCIOWA W LASIE

Temat opracowania:

Przebudowa drogi gminnej ul. Paprociowa

w Lasie od km 0+000 do km 0+200

Kod CPV: 45 233 220-7

Inwestor: Gmina Ślemień

ul. Krakowska 148

34-323 Ślemień

Zawartość opracowania:

- Opis techniczny.

- Plan orientacyjny.

- Mapa ewidencyjna.

- Przekroje typowe.

- Przedmiar robót.

- Kosztorys inwestorski.

Data opracowania: czerwiec 2019r.

Opracował:

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Urzędu Gminy Ślemień;

- obowiązujące przepisy prawne;

- mapa ewidencyjna gruntów;

- ustalenia ze zleceniodawcą;

- wizja w terenie oraz pomiary terenowe.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie uproszczonego projektu przebudowy drogi gminnej ul. Paprociowa w miejscowości Las w Gminie Ślemień. Droga położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 1465. Odcinek ma długość 200,00m. Początek odcinka, oznaczony kilometrażem roboczym zerowym (km 0+000) znajduje się przy granicy z działką drogową 2299/4. Odcinek zaznaczono na rysunku „Mapa ewidencyjna”.

3. Opis stanu istniejącego.

Odcinek objęty projektem remontu położony jest w sołectwie Las, w Gminie Ślemień.

Roboty prowadzone będą na istniejącej szerokości pasa drogowego, przy szerokości jezdni 2,70m do 3,00m.

W stanie istniejącym odcinek jest drogą przebiegająca w średnim pochyleniu podłużnym. Nawierzchnię jezdni stanowi warstwa kruszywa naturalnego i łamanego, jednak jest ona nierówna i brak jej wystarczającej nośności. Na odcinku o długości 133,00m występują płyty betonowe zniszczone, do rozbiórki. W czasie powodzi w droga została w znacznym stopniu zniszczona poprzez rozmycie nawierzchni i przemieszczenie kruszywa. W obecnym stanie w czasie deszczu woda często płynie całą szerokością jezdni, powiększając zniszczenia i pogarszając warunki jazdy. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania robót w zakresie nawierzchni jezdni i odwodnienia, aby wyremontowana konstrukcja była odporna na występujące warunki atmosferyczne oraz posiadała odpowiednia nośność.

4. Stan projektowany.

Na zniszczonym odcinku drogi zaprojektowano wykonanie robót, które mają na celu naprawę zniszczeń po powodziach, jak też poprawę warunków ruchu pojazdów poprzez podniesienie nośności i trwałości nawierzchni oraz poprawę odwodnienia.

4.1 Konstrukcja nawierzchni.

Na odcinkach przewidziano wykonanie następujących robót w zakresie nawierzchni:

km 0+000 do km 0+067

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości 20cm na poszerzeniu konstrukcji o 50cm po stronie lewej;

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości 15cm;

- oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4cm;

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm;

- odwodnienie w formie korytek ściekowych betonowych 50x15cm ułożonych po prawej stronie jezdni na ławie betonowej;

- pobocze z kruszywa łamanego gr. 10cm i szerokości 30cm po stronie lewej.

km 0+067 do km 0+200

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości 25cm

- oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4cm;

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm;

- pobocza obustronne z kruszywa łamanego gr. 10cm i szerokości 30cm.

Szczegółowy zakres robót podano w poniższej tabeli.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej ul. Paprociowej w Lasie od km 0+000 do km 0+200

|  | Rodzaj robót- wyliczenie ilości | Jedn. Obmiaru | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1.1 | Prace pomiarowe przy robotach liniowych, l = 0,200km | km | 0,200 |
| 1.2 | Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych gr. 15cm- 50x100x15cm: 133x2x0,5 = 133,00m2 | m2 | 133,00 |
| 1.3 | Odwiezienie materiału z rozbiórki na odległość do 5,0km: 133x0,15 = 19,95m3 | m³ | 19,95 |
| 2 | Roboty ziemne |  |  |
| 2.1 | Wykop w gruncie kat. III-IV pod poszerzenie jezdni: - km 0+000 do km 0+067, SL: 67x0,5x0,2 = 6,70m3 | m³ | 6,70 |
| 2.2 | Wykop pod korytka ściekowe szer. 50cm, gr. 30cm: km 0+000 do km 0+067: 67x0,5x0,3 = 10,05m3 | m³ | 10,05 |
| 2.3 | Wykop w gruncie kat. III-IV- wyrównanie koryta drogowego: 133x3x0,10 = 39,90m3 | m³ | 39,90 |
| 2.4 | Odwiezienie materiału z wykopu na odległość do 5,0km: 6,7+10,05+39,90 = 56,65m³ | m³ | 56,65 |
| 3 | Podbudowy |  |  |
| 3.1 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm gr. 20cm: - poszerzenie SL km 0+000 do km 0+067: 67x0,50 = 33,50m2 | m2 | 33,50 |
| 3.2 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm gr. 15cm: Rozjazd km 0+000: 10,00; km 0+000 do km 0+067: 67x3 = 201,00. Razem: 211,00m2 | m2 | 211,00 |
| 3.3 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm gr. 25cm: 133x3 = 399,00m2 | m2 | 399,00 |
| 3.4 | Pobocza z kruszywa łamanego 0-31mm gr. 10cm: km 0+000 do km 0+067: SL 67x0,3 = 20,10; km 0+067 do km 0+200: SL + SP: 133x2x0,3 = 79,80 Razem: 99,90m2 | m2 | 99,90 |
| 4 | Korytka ściekowe |  |  |
| 4.1 | Korytka ściekowe betonowe, szerokości 50cm, grubość 15cm, na ławie z betonu B-15 gr. 10cm: km 0+000 do km 0+067, SP: 67,00m | m | 67,00 |
| 5 | Nawierzchnia |  |  |
| 5.1 | Oczyszczenie podbudowy: 211,00+359,10 = 570,10m2 | m² | 570,10 |
| 5.2 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową: 570,100 x 2 = 1140,20m2 | m² | 1140,20 |
| 5.3 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4cm: 570,10m2 | m² | 570,10 |
| 5.4 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm: 570,10m2 | m² | 570,10 |

4.2 Wykopy.

Wykonywanie wykopów i nasypów należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i w dobrych warunkach atmosferycznych, aby nie doprowadzić do uplastycznienia podłoża.

5. Wpływ na środowisko.

Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian, które powodowałyby zakłócenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, jak też istniejącego drzewostanu oraz powietrza.

6. Uzbrojenie terenu.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręcznie 	wykopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji przewodów uzbrojenie 	podziemnego. Zlokalizowane przewody należy zabezpieczyć przed 	uszkodzeniem w sposób zapewniający dalsze bezawaryjne 	funkcjonowanie, zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi.

7. Zalecenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zastosowane

metody przy wykonywaniu robót oraz za ich zgodność z normami, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.