SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Inwestycja: Parking dla samochodów osobowych z kanalizacją deszczową w Ślemieniu

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Dla zadania pt.

Parking dla samochodów osobowych z kanalizacją deszczową w Ślemieniu

Spis treści

1.Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

1.3. Zakres robót ujętych w Specyfikacji

1.4. Wspólny słownik zamówień

2. Wymagania dotyczące materiałów

3. Wymagania dotyczące sprzętu

4. Wymagania dotyczące transportu

5. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

5.2. Czynności przygotowawcze.

5.3. Szczegóły techniczne wykonywanych prac.

6. Kontrola jakości

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robót

8.3. Odbiór pogwarancyjny

9. Przepisy związane

9.1. Normy

9.2. Inne dokumenty

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robot:

Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy w Ślemieniu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

Wykonawcy, przystępujący do przetargu, zaleca się zapoznanie się z terenem gdzie maja być

prowadzone prace. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i sztuki budowlanej.

Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie,

motywując to złym zrozumieniem niniejszej specyfikacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem

świadczenia w przedmiarze.

Wykonawstwo robót powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto:

- uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz warunkach

wykonania i odbioru technicznego robót drogowych

- uwzględniać wymagania inwestora Gminy Ślemień

- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii

- być prowadzone przez osoby o potwierdzonych kwalifikacjach. (zarówno osoby

wykonujące pracę jak i osoby nadzoru)

Kontrakt zawierany jest na wykonanie parkingu w pełni sprawnego i spełniającego wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, że wykonawca powinien uwzględnić wszystkie niezbędne nakłady.

1.3.Zakres robót ujęty w Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują:

1.3.1. Rozebranie istniejącego parkingu i nieodpłatne przekazanie inwestorowi odzyskanych materiałów,

Wykonanie

- miejsc parkingowych o powierzchni 369,55 m2 (kostka betonowa)

- dróg manewrowych o powierzchni 504,95 m2 (masa bitumiczna)

- krawężnika betonowego 15x30 cm

- kanalizacji deszczowej

1.4.Wspólny słownik zamówień

KATEGORIA 45.23.31.40 – 2 Roboty drogowe

45.22.33.00 – 9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

2.Materiały

Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom określonym w art.10

ustawy z 7.07.1994r Prawo Budowlane, w Rozporządzeniu Ministra Wewnętrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 1998r „W sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności

oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie” i spełnić warunki określone w odpowiednich normach

przedmiotowych.

Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Norma. Dopuszcza się

stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z

Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i

zgodności z danymi wytwórcy a także przeprowadzić oględziny stanu materiału. W przypadku

stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość

wykonania robot, materiały przed ich zabudowaniem należy poddać badaniom określonym

przez osoby odpowiedzialne za nadzór techniczny robót.

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się certyfikatów lub świadectw jakości

należy dostarczyć z tymi dokumentami.

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonawstwie robót według niniejszej

specyfikacji są:

· piasek i kruszywa odpowiadający wymaganiom normy PN-B-06712,

· materiały betonowe (krawężniki) odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/01,

· beton klasy B 10 i B 15 wg PN-B-06250

· cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej klasy 32,5. według PN-B-

19701

· woda do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej

podbudowy winna spełniająca wymagania normy PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną.

· betonowa kostka brukowa szara o grubości 8 cm, wzór zgodny z ułożoną na drogach

wewnętrznych, posiadająca stosowną aprobatę techniczną wydana przez uprawniona

jednostkę.

· rury kanalizacyjne PVC typ SN8 produkcji Wavin-Buk lub inne równoważne

posiadające stosowną aprobatę techniczną

· właz kanałowy żeliwny odpowiadający wymaganiom normy PN-H-74051-02

· stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-H-74086

· wpust uliczny odpowiadający wymaganiom norm PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04

3.Sprzęt

3.1.Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku jak i wyładunku materiałów sprzętu, itp.

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora -

Gminy Ślemień – Urząd Gminy Ślemień

Przykładowy sprzęt możliwy do zastosowania przy realizacji zamówienia to :

· ładowarki,

· młoty pneumatyczne,

· piły mechaniczne,

· równiarki

· spycharki uniwersalne

· walce statyczne, walce wibracyjne, zagęszczacze płytowe wibracyjne lub ubijaki mechaniczne

· mechaniczne urządzenia układające kostkę

· układarka /rozściełacz / mas bitumicznych

- skrapiarka

3.2.Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych prace należy

wykonywać ręcznie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących

zniszczenie materiału.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych Gminy Ślemień

Liczba i rodzaj środków transportu winny zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, zgodnie z terminami

przewidzianymi umową.

5. Wymagania dotyczące wykonywania robót.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca zawiera umowę na realizację kompletnego zakresu prac z punktu widzenia

wymagań technicznych, formalnych i estetycznych. Dlatego Wykonawca jest zobowiązany

uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) łącznie ze świadczeniami

wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawami materiałów i zastosowaniem

sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli nie

zostały one dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń. Wykonawca winien także

sprawdzić we własnym zakresie dobór materiałów.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien

on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć

wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę

ryzyko istniejące na budowie.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za koordynację prac we wszystkich fazach budowy.

5.2. Czynności przygotowawcze.

5.2.1 Przed rozpoczęciem robót zaleca się wykonawcy zapoznanie się z terenem, gdzie będą

prowadzone prace oraz sprawdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót.

5.2.2 Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone komisyjnym przekazaniem placu budowy z

udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane spisaniem protokołu.

5.2.3 Wykonawca winien uzgodnić z zamawiającym organizacje ruchu i ewentualne niezbędne

wyłączenia fragmentów dróg wewnętrznych podczas prowadzenia prac.

5.3. Szczegóły techniczne wykonywanych prac.

5.3.1. Roboty rozbiórkowe: rozebranie krawężników ulicznych oraz nawierzchni parkingu

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób uzgodniony z

Zamawiającym. Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu przy Urzędzie Gminy Ślemień wszystkich elementów związanych z rozbiórką, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

Koszty wywozu i utylizacji obciążają Wykonawcę.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące sie w miejscach, gdzie zgodnie z będą

wykonane wykopy (pod elementy kanalizacji deszczowej), powinny być tymczasowo

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami,

odpowiednim gruntem do właściwego poziomu i zagęścić zgodnie z wymaganiami.

Materiały z rozbiórki chodników i parkingu tymczasowego (płyty ażurowe betonowe) nadające

się do ponownego użycia Wykonawca, powinien składować na miejscu wskazanym przez

Zamawiającego. Materiały, które uległy zniszczeniu podczas rozbiórki należy usunąć z terenu

przy Urzędzie Gminy Ślemień na zasadach określonych powyżej.

5.3.2. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne wraz z wywozem urobku,

profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw

nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i

zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgoda Zamawiającego, w korzystnych

warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać

sie ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być

wcześniej przygotowane.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek do

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn.

Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta może być wykorzystany zgodnie z ustaleniami

z Zamawiającym

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca sie, aby

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż wymagane rzędne

podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Zamawiającego, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od

podanego w tablicy 1.

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

| Strefa korpusu | Minimalna wartość Is dla: |
| --- | --- |
|  | Autostrad i dróg ekspresowych | Innych dróg |
|  |  | Ruch ciężki i bardzo ciężki | Ruch mniejszy od ciężkiego |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża | 1,00 | 1,00 | 0,97 |

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02.

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z

tolerancja od -20% do +10%.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni,

to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez

rozłożenie folii albo też w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Zamawiający oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie

niezbędnych napraw.

5.3.3.Ustawienie krawężników betonowych ulicznych na ławie betonowej

Betonowe krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane

według rodzajów i gatunków z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu

ewentualnej konstrukcji szalunku.

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe wykonuje się w

szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być

wyrównywany warstwami.

Ustawianie betonowych krawężników na ławie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny należy wypełnić zaprawa cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawa należy oczyścić i zmyć woda. Dla

zabezpieczenia przed wpływami temperatury obrzeża i krawężniki ustawione na podsypce

cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa należy zalewać co 50 m bitumiczna

masa zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

5.3.4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na

podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm

Koryto, na którym będzie układana kostka winno być wyprofilowane zgodnie z wymaganymi

spadkami podłużnymi i poprzecznymi i odpowiednio zagęszczone.

Grubość podsypki cementowo-piaskowej po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm. Podsypka

powinna być zwilżona woda, zagęszczona i wyprofilowana.

Zakłada się kostkę o grubości 80 mm. Kolor i wzór ułożenia oraz kształt kostki winien

być uzgodniony z zamawiającym.

Kostkę układa sie na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2

do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety drogi, gdyż w

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu

Do ubijania ułożonego ciągua z kostek brukowych, stosuje sie wibratory płytowe z osłona z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w

kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny zaprawą cementowo-piaskową i zamieść

nawierzchnię. Głębokość wypełnienia spoin zaprawa cementowo-piaskową nie powinna być

mniejsza niż 5 cm. Nawierzchnie z kostki o spoinach wypełnionych zaprawa cementowopiaskową

po ich wykonaniu winna być pielęgnowana poprzez pokrycie warstwą wilgotnego

piasku o grubości 1 do 1,5 cm i utrzymanie w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

5.3.5. Wykonanie kanalizacji deszczowej dla remontowanej drogi wewnętrznej.

Polega na wykonaniu 1 studzienki ściekowej o średnicy 315-425 mm wraz z wpustem ulicznym i

przykanalikiem, oraz kanału deszczowego łączącego studzienkę rewizyjną z istniejącą studnią.

5.3.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia elementów kanalizacji i trwale

oznaczy je w terenie. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca

wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice

sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Zamawiającemu.

5.3.5.2. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje

się obustronnie 0,4 m, jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu

zostanie użyty do zasypki, a brakujące ilości mas ziemnych do zasypki należy dowieźć.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane odpowiednim spadkiem ustalonym z

Zamawiającym, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od

uzgodnionej rzędnej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed

ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w

sposób uzgodniony z Zamawiającym.

5.3.5.3. Przygotowanie podłoża

Jako podłoże pod rurociąg należy wykonać podsypkę piaskową o grubości 15 cm + 1/10 DN

rury wyprofilowaną półkoliście. Podłoże powinno być zniwelowane w taki sposób, aby rura

opierała się na nim na całej swej długości przy kącie opasania w zakresie 90-120o.

5.3.5.4. Roboty montażowe

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

-najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze niż 3 ‰

Rury kanałowe typu należy układać zgodnie z „Instrukcją stosowania systemów WAVIN w drogownictwie”. Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur kanałowych PCV powinny być prowadzone w zasadzie zgodnie z przepisami zawartymi w PN-83-8836-0

„Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań bhp jest, aby przy głębokościach większych niż

1 m, wszystkie wykopy wąsko przestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane rozparte,

przy czym przy gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się deskowanie ażurowe

nieszczelne.

Podstawowym złączem rur kanałowych z PCV są złącza kielichowe na wcisk z zastosowaniem

uszczelek gumowych – rodzaj „P”.

Na złączach ze studzienkami kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej, występują przejścia

szczelne PCV typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym analogicznie jak dla złącz

kielichowych rur.

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

· trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie

· przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m

· długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub

studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,

· włączenie przykanalika do kanału winno być wykonane za pośrednictwem studzienki

rewizyjnej,

· spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 250 ‰ kierunek trasy

przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,

· włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 450,max. 900

(optymalnym 600),

· włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać

tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm.

W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy

stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

· studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na

zmianie kierunku kanału,

· studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch

kanałów bocznych,

· wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),

· studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru)

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.

· studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)

w wykopie wzmocnionym,

· w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy

stosować studzienki spadowe-kaskadowe.

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

· komory roboczej,

· komina włazowego,

· dna studzienki,

· włazu kanałowego,

· stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych przez

ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym z

Zamawiającym.

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy

0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej

przejściowej (za zgodą zamawiającego na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa

włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój

zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu

maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć

kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału

powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia

dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad

poziomem terenu.

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie

złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi

stopni 0,30 m.

Studzienki ściekowe, przeznaczone są do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i

placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

· głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m

· głębokość osadnika 0,80 m,

· średnica osadnika (studzienki) 0,5 m

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty

powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.

Należy przyjmować, że na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2

nawierzchni szczelnej.

Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej

połączeniowej.

5.3.5.5. Izolacje

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Studzienki

należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie

lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Zamawiającym.

5.3.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypanie kanału z rur PCV w wykopie składa się z dwóch warstw:

· warstwy ochronnej rury kanałowej (obsypki) o wysokości 30 cm ponad wierzch

przewodu,

· warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach:

Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinka na złącza

Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych i wykonaniem warstwy ochronnej w

miejscach połączeń,

Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć

uniesienia się rury. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do

95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza tymi terenami, jeżeli przykrycie przekracza 4m,

boczna obsypka rury powinna być zagęszczona do 90% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej

wartości Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociągu powinna być wykonana z tego samego

materiału jak obsypka rury, aż do wysokości 0,3m powyżej powierzchni rury.

5.3.6. Odtworzenie ternu i nawierzchni po pracach drogowych

Wykonawca jest zobowiązany do otworzenia terenu przylegającego do terenu, na którym

prowadzone były prace

W przypadku terenów zielonych – trawników należy odtworzyć wierzchnią warstwę gleby

(humusu) o grubości min 15 cm, wysiać trawę i zapewnić odpowiednie warunki wzrostu. W

przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wysianie trawy może nastąpić po

zakończeniu wszystkich innych prac w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

W przypadku rozebranego odcinka drogi należy go odtworzyć na zasadach określonych w

niniejszej specyfikacji dla wykonania robót drogowych.

5.3.6 Przygotowanie podłoża.

Powierzchnia podłoża przed ułożeniem każdej warstwy powinna zostać oczyszczona z

luźnego kruszywa, piasku i pyłu. Należy to wykonać przy użyciu szczotek mechanicznych

lub kompresora. W niektórych przypadkach należy powierzchnię zmyć wodą pod

ciśnieniem przy zachowaniu warunku, że w trakcie wbudowywania mieszanki podłoże

będzie suche. Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże

należy skropić asfaltem upłynnionym w ilości 0,5kg/m2.

5.3.6.1 Połączenia międzywarstwowe.

Każdą ułożoną warstwę należy skropić asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej,

w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m2.

5.3.6.2 Warunki przystąpienia do robót.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura

otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5°C. Nie dopuszcza się układania warstw

nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru

(V>16m/s)

5.3.6.3 Wbudowanie nawierzchni.

Dostarczoną mieszankę mineralno-bitumiczną należy wyładować do kosza rozściełacza,

która w zależności od typu rozkłada masę na całej lub na połowie jezdni nadając jej

odpowiedni profil poprzeczny oraz grubość zgodnie z dokumentacją techniczną. Grubość

rozkładanej masy powinna wynosić po zagęszczeniu 4cm warstwa wiążąca i 4cm warstwa

ścieralna. W celu uniknięcia strat związanych z zawracaniem układarki należy dążyć do

wykonywania dłuższych odcinków przy jednym kierunku pracy układarki. Układać należy w

sposób ciągły z prędkością 2-4m/min

5.3.6.4 Zagęszczanie nawierzchni.

Do zagęszczania mieszanki mineralno-bitumicznej stosuje się walce statyczne lekkie

służące do wstępnego zagęszczenia oraz statyczne średnie do zagęszczenia właściwego.

Ostatnią czynnością związaną z zagęszczaniem masy jest przejazd walca wielokołowego

ogumionego o ciśnieniu w oponach w granicach 0,2-0,8MPa. Walce powinny być

wyposażone w instalacje zraszającą powierzchnie kół co zapobiega przylepianiu się do

nich wałowanej masy. Zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku

środkowi Temperatura zagęszczanej

6. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.

Sprawdzeniu podlegać będą:

· Jakość wykonania robót rozbiórkowych i wywozu ziemi oraz elementów roślinnych

poprzez wizualnej ocenę kompletności wykonanych prac

· Nierówność koryta i profilowanego podłoża za pomocą 4-metrowej łaty zgodnie z

normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.

· Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża - winny być wykonane z tolerancją±

0,5%.

· Grubość warstwy podbudowy – winny być wykonane z tolerancją ± 1 cm.

· Szerokość koryta i podbudowy - winny być wykonane z tolerancją ± 5 cm.

· Rzędne wysokościowe koryta lub wyprofilowanego podłoża – winny być wykonane z

tolerancją +1 cm, -2 cm.

· Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12

· Wskaźnik zagęszczenia mieszanki betonowej zgodnie z normalna próba Proctora,

według PN-B-04481 (metoda II).

· Kształt i wymiarów elementów betonowych przeznaczonych do wykonania dróg i zatok.

· Certyfikaty i atesty elementów betonowych przeznaczonych do wykonania dróg i zatok.

· Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej poprzez:

− pomierzenie szerokości spoin,

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

· Cechy geometryczne nawierzchni z kostki betonowej poprzez:

- Sprawdzenie równości nawierzchni za pomocą łaty co najmniej raz na każde 150 do

300 m2 Ułożonej nawierzchni oraz w miejscach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit

pod łata 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

- Sprawdzenie szerokość i długości nawierzchni- winne być wykonane z tolerancją ± 5

cm.

- Sprawdzenie profilu podłużnego - winien być wykonany z tolerancją ± 3 cm.

- Sprawdzenie przekroju poprzecznego – winien być wykonany z tolerancją ± 0,3%.

· W przypadkach wątpliwych wytrzymałość na ściskanie betonu nawierzchni,

nasiąkliwości i mrozoodporności

· Rzędnę elementów kanalizacji deszczowej, przy czym rzędne kratek ściekowych i

pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 0,5 cm.

· Usytuowanie elementów kanalizacji deszczowej, przy czym odchylenie wymiarów w

planie nie powinno być większe niż 1o cm.

· Prawidłowości ułożenia i uszczelniania przewodów,

· Wskaźniki zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu przewodów i studzienek

7. Obmiar robót

Zgodnie z warunkami przetargu cena wykonania robót jest cena ryczałtową. W związku z

powyższym ryzyko wykonania poprawności wyceny ( w tym obmiarów) prac leży po stronie

wykonawcy. Wykonawca winien dokonać niezbędnych dla wyceny prac obmiarów z natury po

oględzinach terenu, na którym mają być wykonywane prace. Orientacyjne obmiary

poszczególnych elementów podano w p. 1.3. pt. „Zakres robót ujęty w Specyfikacji”

Inwestor będzie dokonywał sprawdzenia rzeczowego zakresu robót zgodnie z załączonym

planem i opisem robót, nie będzie dokonywał sprawdzenia obmiarów.

8. Odbiór robót

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca zamawiającemu w formie

pisemnej (może być fax). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Odbiorom robót ulegającym zakryciu podlegają wykopy,

ułożenie rur i studzienek kanalizacyjnych, korytowanie, wykonanie ław, ułożenie i

zagęszczanie poszczególnych warstw obsypki oraz pod nawierzchnie dróg i zatok.

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości. Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:

1) dokumentacją

2) ustaleniami z Zamawiającym

3) wiedzą i sztuką budowlaną

4) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót

5) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego

zakresu robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie skierowanym na adres Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

1) dokumentację powykonawczą

2) geodezyjną dokumentację powykonawczą

3) protokoły z dokonanych pomiarów i badań

4) atesty jakościowe i certyfikaty wbudowanych materiałów

Dokumenty powyższe będą przekazane w uzgodnionej (nie mniejszej niż 2) ilości

egzemplarzy.

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w

obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz

zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość i zakres wykonywanych robót w

poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją, komisja przerwie

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej i funkcjonalnej z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ostateczny robót”.

9. Przepisy związane

9.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

4. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i

kwadratowym

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

7. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-06250 Beton zwykły

12. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

13. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

14. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

15. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i

mieszanka

16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

15. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

obcych

16. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych

17. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

18. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren

19. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

20. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda

bezpośrednią

21. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

organicznych

22. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne.

23. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

24. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

25. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

Strona 16 z 17

26. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

27. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz

metod badań.

28. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

29. PN-83-8836-0 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze”

30. PN-C-96177 -Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

31. PN-H-74051-00 -Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

32. PN-H-74051-01 -Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)

33. PN-H-74051-02 -Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

34. PN-H-74080-01 -Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania

35. PN-H-74080-04 -Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

36. PN-H-74086 -Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

37. BN-62/6738-03,04, 07 -Beton hydrotechniczny

38. BN-86/8971-06.02 -Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe

39. BN-86/8971-08 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

40. BN-61 S-96504 "Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych"

41. PN-78 B-06714 "Kruszywa mineralne. Badania."

9.2. Inne dokumenty

· Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz. U. Nr 106 poz.1126) z późn. zmianami.

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002r. Nr.62 z

p.zm.)

· Rozporządzenie Min. Bud. i Przemysłu Materiałów Bud. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz. U. nr

13 z dnia 10.04.1972r

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994 w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 15 z 1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16 z 2000r.Poz.214) wraz z późn.

zmianami.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.401)

· Instrukcją stosowania systemów WAVIN w drogownictwie.

· Katalogi i dane techniczne producentów materiałów