PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU „JANUSZÓWKA”

Temat:		ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

W GMINIE ŚLEMIEŃ

Budowa , modernizacja i rozbudowa infrastruktury 				rekreacyjno-sportowej boiska w Ślemieniu

z zagospodarowaniem terenu

pgr. 207/9

Ślemień

Faza:			Projekt budowlany:

Inwestor:		Gmina Ślemień

34-323 Ślemień 430

Autorzy:

artysta plastyk 	Rafał KOZŁOWSKI

mgr inż. arch. kraj. 	Przemysław JANUSZ

mgr inż. arch. 	  	Olga SIOPIS-SICIŃSKA

nr upr. bud. 13/07/SLOKK

stud. arch. kraj. 	Barbara BUCZEK

Sprawdzający:

mgr inż. arch. 	Dorota SZCZYGŁOWSKA

nr upr. bud. 675/01

Wszystkie prawa do projektu  zastrzeżone

Bielsko – Biała, maj 2008 rok

### SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

### część opisowa

- Opis techniczny

### część rysunkowa

Z1. 	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				skala 1 : 500

A1. 	RZUT PARTERU budynku szatniowo-gospodarczego			skala 1 :50

A2.	RZUT TARASU NA DACHU  budynku szatniowo-gospodarczego	skala 1: 50

A3.	PRZEKRÓJ A-A budynku szatniowo-gospodarczego			skala 1: 50

A4.	ELEWACJE budynku szatniowo-gospodarczego				skala 1: 100

A5.	WIATA DLA ZAWODNIKÓW						skala 1:50

A6.	BALUSTRADA SCHODÓW						skala 1:20

A5.	BALUSTRADA TARASU							skala 1:20

A7.	ŚCIANA DO TENISA							skala 1:50

A8.	PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI BIEŻNI, BOISKA UNIWERSALNEGO

I ROZBIEGU DO SKOKU W DAL 						skala 1:10

A9.	PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ		skala 1:10

A10.	PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN B – B						skala 1:200

#### OPIS TECHNICZNY

1.  	DANE OGÓLNE:

Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zespołu urządzeń sportowych w Ślemieniu na pgr. 207/9

Podstawa opracowania:

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- mapa ewidencyjna,

- wizja w terenie,

- zlecenia i uzgodnienia dokonane z Inwestorem.

2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:

Działka objęta granicą opracowania znajduje się w Ślemieniu. Teren służy obecnie jako boisko sportowe o nawierzchni z trawy naturalnej.  Na terenie opracowania znajduje się budynek szatni dla zawodników, który jest przeznaczony do rozbiórki.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Na terenie objętym opracowaniem projektuje się zespół urządzeń sportowych: bieżnię, boisko uniwersalne ze ścianą do tenisa (koszykówka, siatkówka, tenis), boisko do piłki nożnej, skocznię do skoku w dal  oraz bieżnię na 100 m.

Wejście główne zlokalizowano w pn.-zach. narożniku działki – wykorzystując w ten sposób wjazd istniejący. Wejście to nie posiada żadnych barier architektonicznych (swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych). Teren projektuje się jako ogrodzony .     W południowej części działki projektuje się budynek szatniowo-godpodarczy oraz wiaty dla zawodników przy boisku do piłki nożnej. Po stronie wschodniej budynku, w odległości 5 m, projektuje się ustawienie zbiornika na gaz płynny do ogrzewania obiektu. Zbiornik     o poj. ok. 2700 dm³ ustawiony będzie na płycie betonowej gr. 10 cm i ogrodzony (w promieniu 5 m nie mogą być sytuowane studzienki i zagłębienia terenu).

Przy boisku do piłki nożnej jest możliwość ustawienia trybun składanych np. firmy „Prostar”. Trybuny można także rozstawić na tarasie budynku (dla max. 50 osób), na który dostęp zapewniają schody zewnętrzne ( w odl. nie mniejszej niż 10 m w rzucie poziomym od projektowanego zbiornika na gaz płynny). Boisko do piłki nożnej oraz boisko uniwersalne będzie ogrodzone siatkowym ogrodzeniem np. firmy „Polsport”.

Wyposażenie boisk (koszykówka, siatkówka) - np. firmy „Polsport”.

Dojazd przeciw pożarowy zapewniony jest od strony południowej z istniejącej drogi gruntowej szer. 3 m (nacisk osi 50 kN).

BILANS TERENU PROJEKTOWANEGO:

Powierzchnia działki nr 807/9 :  13579,00 m²

·Powierzchnia zabudowy budynku szatniowo-gospodarczego  -  178,92 m²

·Powierzchnia wiaty dla zawodników - 18,10 m²

·Powierzchnia wiaty dla zawodników - 18,10 m²

·Powierzchnia boiska do piłki noznej - 6514,56 m² (NAWIERZCHNIA Z TRAWY

NATURALNEJ)

·Powierzchnia boiska uniwersalnego - 748,00 ²

·Powierzchnia skoczni (skok w dal)  -  33,68 m²

·Powierzchnia bieżni  -  454,80 m²

·Powierzchnia ścieżek i dojść (kostka brukowa)  -  1301,50 m²

# RAZEM  powierzchnia trwale utwardzona  -  2753,10 m²

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego  -  10825,90 m²

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

- CIĄGI KOMUNIKACYJNE:  KOSTKA BRUKOWA  BETONOWA

gr. 6 cm i 8 cm, na podbudowie tradycyjnej (piasek + kliniec)

Kostkę gr. 8 cm należy zastosować w dojeździe do zbiornika na gaz płynny.

- BOISKO UNIWERSALNE , BIEŻNIA ROZBIEG DO SKOKU W DAL : NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA  na podbudowie ze żwiru z granulatem gumowym (nawierzchnia przepuszczalna dla wody)

- BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ:  MURAWA NATURALNA na podbudowie mineralnej.

POZOSTAŁE TERENY : nawierzchnie trawiaste, grupy krzewów, krzewinek i bylin, drzewa.

- BUDYNEK SZATNIOWO - GOSPODARCZY:

W budynku szatniowo-gosp. Projektuje się dwie szatnie dla zawodników (po 15 osób w każdej) z natryskami i wc, szatnię dla sędziego z łazienką, biuro, wc ogólnodostępne, pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownię na paliwo gazowe. Pomieszczenia szatni, wc ogólnodostępne oraz biuro dostępne są przez wiatrołapy z wejściami po stronie północnej budynku. Pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownia dostępne są bezpośrednio                  z zewnątrz. Wc damski jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W pomieszczeniach szatni należy zapewnić	 na ścianach do wys. min. 2 m od posadzki – powierzchnię zmywalną (np. przez pomalowanie farba olejną) .  W pomieszczeniach umywalni i wc przy szatniach, w łazience oraz w wc ogólnodostępnych, ściany do wys. min. 2 m od posadzki należy wykończyć płytkami ceramicznymi.

Na dachu budynku zaprojektowano taras dostępny ze schodów zewnętrznych. Taras użytkowy o powierzchni 50 m² zostaje wydzielony balustradami (w odl. nie mniejszej niż 10 m w rzucie poziomym od projektowanego zbiornika na gaz płynny). Na tarasie jest możliwość ustawienia  trybun składanych dla 50 osób.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

1.	WIARTOŁAP					1,51 m²

2.	SZATNIA GOSPODARZY			19,30 m²

3.	UMYWALNIA GOSPODARZY		6,78 m²

4.	WC GOSPODARZY				7,52 m²

5.	WC GOŚCI					7,52 m²

6.	UMYWALNIA GOŚCI			6,78 m²

7.	SZATNIA GOŚCI 				19,30 m²

8.	WIARTOŁAP					1,51 m²

9.	WIARTOŁAP					1,51 m²

10.	BIURO					12,39 m²

11. 	SZATNIA SĘDZIEGO			7,57 m²

12.	ŁAZIENKA SĘDZIEGO			3,54 m²

13.	WIATROŁAP					2,84 m²

14.	WC DAMSKI + NPS				3,90 m²

15.	WC MĘSKI					7,50 m²

16.	POM. PORZĄDKOWE			4,05 m²

17.	 KOTŁOWNIA				14,90 m²

18.	POM. GOSPODARCZE			10,51 m²

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE BUDYNKU:

(szczegółowy opis rozwiązań konstrukcyjnych zawarty jest w projekcie branżowym konstrukcji)

- ławy i ściany fundamentowe - żelbetowe, wylewane,

- ściany zewnętrzne – bloczki PoroTHERM gr. 38 cm na zaprawie termoizolacyjnej,

- ściany konstrukcyjne wewnętrzne - bloczki PoroTHERM gr. 25 cm,

- ściany działowe - bloczki PoroTHERM gr. 8 cm,

- nadproża - żelbetowe, wylewane,

- schody zewnętrzne - żelbetowe, wylewane,

- płyta stropowa - żelbetowa, wylewana,

ZASTOSOWANE IZOLACJE:

      - IZOLACJE TERMICZNE:

- posadzka: styropian FS 30,

- ściany zewnętrzne: zaprawa termoizolacyjna,

- stropodach: polistyren ekstudowany

      - IZOLACJE PRZECIWWODNE:

- posadzka: papa termozgrzewalna, folia budowlana,

- stropodach: papa termozgrzewalna, folia EPDM

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:

- ściany zewnętrzne i kominy– tynk mineralny,

- taras – kostka brukowa betonowa,

- schody zewn. – wylewka betonowa zatarta na ostro,

- stolarka okienna i drzwiowa – PCV

- balustrada na tarasie i schodach – rury stalowe kwasoodporne , płaskowniki stalowe, poliwęglan bezbarwny,

- kominy, zakończenia ścian przy kominach, połączenia posadzki tarasu ze ścianą, cokół balustrady na tarasie: obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana, malowana w kolorze szarym,

- na przewodach wentylacyjnych należy zamontować daszki łukowe ze stali ocynkowanej,

- na przewodzie spalinowym należy zamontować nasadę kominową zapobiegającą odwróceniu ciągu i przystosowaną do montażu na przewodach spalinowych,

- tynki wewnętrzne – cem.-wap.

- Posadzki wewnętrzne – płytki ceramiczne antypoślizgowe, wyl. cementowa

UWAGI:

Do budowy stosować wyłącznie materiały posiadające wymagane przepisami atesty, świadectwa i certyfikaty budowlane.