Zał. do SIWZ

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Sporządzana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

- Część ogólna:

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego.

1) Nadbudowa i przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz ze zmianą konstrukcji dachu i ociepleniem ścian przy Zespole Szkół w Ślemieniu

- Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest nadbudowa i przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi przy Zespole Szkół w Ślemieniu.

Roboty polegają na:

- Nadbudowie i przebudowie budynku sali gimnastycznej przy ZS w Ślemieniu ze zmianą części konstrukcji dachu i wymianą pokrycia dachowego na blachę trapezową

- Remoncie instalacji elektrycznej i odgromowej

- Remoncie części uszkodzonego orynnowania na budynku

- Dociepleniu ścian budynku styropianem a fundamentów budynku styrodurem

- Remoncie ciągów komunikacyjnych na zewnątrz budynku sali gimnastycznej (kostką w kolorze „barwy jesieni” i obramowania kostką białą i popielatą – szorstką)

- Roboty należy wykonać zgodnie z:

- przepisami techniczno – budowlanymi

- obowiązującymi normami

- zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

- Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych. Podczas prowadzenia prac budowlanych nie przewiduje się.

- Informacja o terenie budowy:

- Roboty remontowe odbywają się w odgrodzonym z własnym wjazdem.

- Zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie wykonywanych robót oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa nastąpi poprzez oznaczenie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Wywóz materiału z niezbędnych do wykonania prac remontowych powinien się odbywać w sposób umożliwiający dalsze prace budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy przed zniszczeniem budynek przed ewentualnym   zabrudzeniem.

- Po wykonaniu robót teren należy uporządkować

- Prowadzone prace budowlane pozostają bez wpływu na otaczające środowisko.

- Wykonawca podnosi odpowiedzialność cywilna za szkody na osobach i mieniu pozostającymi w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność trwa od czasu przekazania wykonawcy placu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Kody i nazwy zamówienia wg wspólnego Słownika Zamówień. Oznaczenia wg CPV

- 45453000 – 7 Roboty remontowe.

- Roboty winny byś realizowane w oparciu o opinię techniczno – budowlaną,

zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(tekst jedn. Dz. U. Nr 106 z 2000r. poz. 1126 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności

(Dz. U. Nr 166 poz.1360 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 12 września 2002r. o normalizacji

(Dz. U. Nr 169 poz. 1386 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

(Dz. U. Nr 2275 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie             bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych

( Dz. U. Nr 401 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji   dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004R. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

- Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r., § 8 ust. ! w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich

(Dz. U. Z 2004 roku Nr 150 poz. 1579),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.

(Dz. U. N 108, poz. 953 z późn. zm.),

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wszystkimi przepisami wydawanymi przez władze centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

1).  Wszystkie stosowne materiały powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2). Wszystkie stosowne materiały powinny posiadać deklarację zdolności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN to zgodność z Normą ISO lub deklaracje na aprobatę techniczna, w przypadku wyrobów dla niektórych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie tego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

- Wymagania dotyczące środków transportu

1). Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów.

2). Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1). Prowadzenie robót zgodnie z umową i ofertą przetargową,

2). Jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zdolność z przedmiarem robót, opinie techniczno – budowlaną, wymaganiami Specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Zamawiającego.

3). Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Kontrola jakości robót

1). Celem kontroli będzie osiągniecie założonej jakości robót.

2). Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

- Dokumenty budowy

1). Protokoły odbioru robót

Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

- Odbiór robót

1). Roboty podlegające następującym etapom odbioru

2). Wykonawca robót zobowiązany jest do zgłoszenia inspektorowi nadzoru o dokonanie częściowego odbioru przed jego zakryciem .

- a) odbiorowi końcowemu

b) odbiorowi pogwarancyjnemu

2). Dokumenty odbioru ostatecznego

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oraz aprobaty techniczne.

- Gwarancje urządzeń wbudowanych

- W przypadku wystąpienia takiej konieczności – dokumentacja geodezyjna powykonawcza